# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОРСКОЙ»

ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

# РЕШЕНИЕ

13.09.2011    №31-22

п. Морской

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края на 2012-2016 годы

На основании Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края Совет депутатов сельского поселения «Поселок Морской»

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края на 2012-2016 годы.

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Поселок Морской».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                           Л.В. Шевчук

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

сельского поселения

«Поселок Морской»

от 13.09.2011 №31-22

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения «Поселок Морской»

Охотского муниципального района

Хабаровского края

на 2012-2016 годы

2011 год

Содержание

Паспорт Программы	3

1 Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса сельского поселения «Поселок Морской»	6

2 Краткая характеристика сельского поселения «Поселок Морской»	8

3 Комплексное развитие системы теплоснабжения	14

4 Комплексное развитие системы водоснабжения	15

5 Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования	16

6 Комплексное развитие системы электроснабжения	17

7 Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения	20

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Поселок Морской» на 2012-2016 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление главы Охотского муниципального района от 01.04.2011 №93 «О разработке проекта программы комплексного развития (ПКР) систем коммунальной инфраструктуры Охотского муниципального района на 2012-2016 годы» |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Морской» Организации коммунального комплекса |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2017 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012-2016 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 – 2014 годы; 2 этап: 2015 – 2016 годы; |
| Основные мероприятия Программы | Теплоснабжение Ремонт печей в муниципальном жилищном фонде Электроснабжение Приобретение и установка резервного источника питания. Замена устаревшей электропроводки в муниципальном жилищном фонде Водоснабжение Оборудование места забора воды из источника Утилизация ТБО Оборудование площадки для захоронения отходов. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 2,9 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 1 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации источников теплоснабжения – 1 млн. руб.; Водоснабжение: 0,2 млн руб., в т.ч.: - мероприятия по зачистке и углублению места водозабора Утилизация ТБО: 0,1млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО – 0,1млн руб.; Электроснабжение: 1,6 млн.руб.в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 0,4 млн.руб. - приобретение запасного источника питания - 1,2 млн.руб. Источники финансирования Программы: -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: -обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов 2. Социальные результаты: - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории сельского поселения. Координатором Программы является администрация сельского поселения. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией и предприятиями коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов и Администрация сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# 1 Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса сельского поселения «Поселок Морской»

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения (далее - Программа) является  повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных
услуг;

Принципы формирования Программы

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы:

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ                «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Совет депутатов сельского поселения «Поселок Морской»:

Совет депутатов осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения:

- рассмотрение и утверждение Программы.

Совет депутатов имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава сельского поселения

Глава сельского поселения осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы:

– принятие решения о разработке Программы;

– утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых сторонней организации.

Глава сельского поселения имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация сельского поселения

Администрация сельского поселения осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

– организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация сельского поселения имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки  и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Поселок Морской» разрабатывается на период   до 2016 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- 1 этап – 2012 – 2014 годы;

- 2 этап – 2015 - 2016 годы;

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: | 1,0 |
| 1 | Ремонт и кладка новых печей | 1,0 |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: | 0,2 |
| 1 | Оборудование места забора воды | 0,2 |
| ТБО |
| 1 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО | 0,1 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: | 1,6 |
| 1 | Приобретение запасного источника питания | 1,2 |
| 2 | Полная замена электропроводки в жилых помещениях | 0,4 |
|  | ВСЕГО по сельскому поселению «Поселок Морской» | 2,9 |

# 2 Краткая характеристика сельского поселения «Поселок Морской»

Сельское поселение «Поселок Морской»  — основано в 1939 году, районного подчинения Охотскому району Хабаровского края.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Общая площадь  - 110 га

- Численность населения  231 человек

- Общая площадь жилищного фонда  – 6,71 тыс. м2

- Число источников:

- электроснабжения (центров питания) -1

- водоснабжения – 1

- полигон бытовых отходов (санкционированная свалка) – 1

- Протяженность сетей

- электрических – 6,2 км

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей

- электрических – 5%

- Отпущено энергии

- электрической – 0,2 млн кВт∙ч

### Территория

Сельское поселение «Поселок Морской» расположено на острове, образованном устьями рек Охота и Кухтуй и побережьем Охотского моря в 32 км на восток от рп.Охотск.

Географически граница начинается в точке с  ГК  59 19 32  СШ и 143 03 48  ВД (О-54-23-В) на западном мысе прибрежной косы Охотского моря в лагуне Охота, от которой идет в северо-восточном  направлении  по северному  берегу косы до автодорожного моста через   лагуну  дороги  на  поселки  Аэропорт и Булгин в точке с ГК  59 20 18 СШ  и  143 06 27  ВД  и  далее   по  берегу  до  восточного мыса в точке с  ГК  59 20 39  СШ  и  143 08 50  ВД. От этой точки граница по берегу Охотского моря через 5,1 км в  юго-западном направлении выходит к исходной точке.

### Климат

Климат сельского поселения является резко континентальным с муссонной циркуляцией и характеризуется суровой зимой продолжительностью 9 месяцев с длительными морозами и устойчивым снежным покровом, непродолжительным умеренно холодным летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом.

### Население

Среднегодовая численность населения сельского поселения в 2010 году составила 246 чел. (табл. 4).

Таблица 2

Численность населения сельского поселения «Поселок Морской»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 266 | 260 | 246 | 92,5 |

Источник: Формы статистической отчетности за 2008, 2009,2010 годы.

В течение 2008 - 2010 годов численность населения уменьшилась на 7,5%, наблюдается стабильная тенденция уменьшения численности населения.

Таблица 3

Естественное движение населения города

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | - | 2 | 2 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 4 | 12 | 2 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | - 4 | -10 | 0 |

Миграционная убыль населения в 2010 году составила 9 чел. (3,7% от общей численности населения) (табл. 6).

Таблица 4

Миграционное движение населения города

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Среднее значение за период 2005 – 2007 гг. | Темп роста 2007/2005, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 5 | 1 | 3 | 3 | 60 |
| 2. | Выбыло | чел. | 7 | 11 | 18 | 12 | 171 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | -2 | -10 | -15 | -9 | 450 |

.

В среднегодовом исчислении ежегодно из поселения выбывает 12 чел., прибывает 3 чел. (табл. 6).

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило   9 чел. (3,7% от общей численности населения).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2010 году составило 119 человек.

### Характеристика экономики муниципального образования

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2011 года занимают следующие отрасли экономики:

- рыбоперерабатывающая;

- образование;

- местное самоуправление;

- энергетика;

- торговля

Промышленность

Предприятия, вносящие наибольший вклад в ВРП и представляющие социальную и экономическую значимость для сельского поселения:

- ДЭС п. Морской;

- МОУ начальная школа-сад п. Морской;

-администрация сельского поселения;

- рыбоперерабатывающий колхоз им. Ленина;

- КГУ «Хабаровские авиалинии»;

- предприятия сезонного характера ООО «Морское»; ООО «Востокинвест»

Заработная плата работников

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника  по сельскому поселению за период с января по декабрь 2010 года составила  18 300 руб.

### Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

### Жилищный фонд

В течение 2008-2010гг. площадь жилищного фонда не изменялась.

- общая площадь муниципального жилищного фонда – 6,42 тыс. м² (95,7% общей площади жилищного фонда);

- общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, – 0,29 тыс. м² (4,3% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Таблица 5

Характеристика жилищного фонда сельского поселения «Поселок Морской»

в 2008 - 2010 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста, 2007/ 2005 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс. м² | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 100 |
|  | частный |  | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 207,1 |
|  | государственный |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный |  | 6,57 | 6,42 | 6,42 | 97,7 |
|  | другой |  | … | - | - | - |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 97,9 | 95,7 | 95,7 |  |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м² | 1,14 | 1,92 | 1,92 | 168,4 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 17 | 28,6 | 28,6 | 168,2 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | канализацией | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | центральным отоплением | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячим водоснабжением | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2010 году составила  28,6% от общей площади жилищного фонда (1,92 тыс. м²).

Жилищный фонд сельского поселения неблагоустроенный, с печным отоплением, без централизованного водоснабжения и водоотведения, канализации.

Средняя обеспеченность населения жильем в 2010 году составила       27,3 м2 на 1 жителя.

### Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению сельского поселения и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- теплоснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО;

- электроснабжение.

Водоснабжение

Водоснабжение сельского поселения на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из открытого источника р. Булгинка.

Подвоз воды в сельское поселение осуществляется водовозными машинами предприятия МХ ОО «Коммунальное хозяйство». Отпуск воды осуществляется по талонам предприятия в емкости населения.

Теплоснабжение

Основными источниками тепла в жилищном фонде являются печи.

Электроснабжение

Выработку и распределение электрической энергии осуществляет                ООО «Охотскэнерго»

### Перечень предприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение:

Администрация сельского поселения «Поселок Морской»

Водоснабжение:

- МХ ООО «Коммунальное хозяйство»

Электроснабжение:

- ООО «Охотскэнерго»

Утилизация (захоронение) ТБО:

- МХ ООО «Коммунальное хозяйство»

### Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса

При сложившейся на территории сельского поселения ситуации плата за коммунальные услуги (наем жилья, покупка талонов на воду, вывоз бытовых отходов, плата за электроэнергию, покупка дров) в среднем за месяц не превышает  2000 рублей. Среднедушевой доход в поселении составляет 11000 рублей.

Расчет интегрального показателя доступности производится на основании Постановления Правительства Хабаровского края от 08.10.2009 № 295-пр «Об установлении системы критериев доступности для населения совокупной платы за коммунальные услуги»

Д=Р*0,1 +П*0,1 + К*0,4 + С*0,4

Р – критерий доступности исходя из доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи по поселению (доля не превышает 22% доступность есть),

т.е критерий доступности имеет значение 1;

П – критерий доступности исходя из доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (по поселению 15,27%)  Доля не превышает 40% -доступность есть , т.е. критерий доступности имеет значение 1;

К – критерий доступности исходя из уровня собираемости платежей за коммунальные услуги (по поселению составляет 94%). Уровень превышает 80%, доступность есть, т.е. критерий доступности имеет значение 1;

С – критерий доступности по показателю доля населения, получающая субсидию (по поселению 0%) Доля меньше 15% доступность есть, т.е. критерий доступности имеет значение 1.

Интегральный показатель доступности составит:

1*0,1 + 1*0,1+ 1*0,4+ 1*0,4=1 т.е интегральный показатель меньше 1,5.

Доступность есть.

Проведенный анализ выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения  на 2011 год.

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Основными источниками теплоснабжения в жилищном фонде являются печи.

Ремонт и полная замена источников тепла (печей) необходим.

Проблемы:

- изношенность оборудования

Требуемые мероприятия:

ремонт и кладка новых печей в жилищном фонде

Ожидаемый эффект от внедрения:

- повышение безопасности эксплуатации

### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения показывает, что действующие источники теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование устарело. Необходима полная поэтапная замена устаревшего оборудования на современное.

### Перечень мероприятий до 2016 года

Таблица 6

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения

| № п/п | адрес | Технические мероприятия | Кол-во Шт. | Всего, млн руб. | Реализация программы по годам, 1 этап | Реализация программы по годам, 2 этап | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | Морской | Кладка новых печей | 30 | 1.0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Обеспечение безопасности эксплуатации |

### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет местного бюджета, внебюджетных      источников   и   составят  за  период     реализации     Программы  в части теплоснабжения  1млн руб.  Основными затратами в данной сфере являются приобретение материалов, оборудования и доставка.

4. Водоснабжение

#### Источники водоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система водоснабжения.

Водоснабжение населения привозной водой из открытого источника осуществляет МХ ООО «Коммунальное хозяйство». Подвоз воды производится один раз в неделю в установленный день в емкости населения по потребности.  Установленный и утвержденный тариф составляет 17,20 рубля за 100 литров. Отпуск воды производится по талонам предприятия.

Проблемы:

изношенность водовозной техники;

недостаточное количество снегоуборочной техники;

отсутствие альтернативных источников на территории поселения

Требуемые мероприятия:

оборудование места забора воды, (обозначение санитарной зоны)

Ожидаемый эффект от внедрения:

повышение качества воды

### Перечень мероприятий до 2016 года

Таблица 7

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы водоснабжения

| № п/п | адрес | Технические мероприятия | Кол-во Шт. | Всего, млн руб. | Реализация программы по годам, 1 этап | Реализация программы по годам, 2 этап | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | Морской | Оборудование места забора воды | 1 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  | Повышение качества воды |

5.Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы вывозятся для захоронения на санкционированную свалку в 1,5 км на запад от жилой застройки площадью 1,5 га.

Эксплуатацию свалки в настоящее время осуществляет администрация сельского поселения.

Ввод в эксплуатацию со дня основания поселения в 1939 году.

Администрацией поселения разработаны мероприятия по обращению с отходами.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли,  строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3-4 классов опасности, а также неопасные отходы.

Полигон  представляет собой естественный котлован с обваловкой.

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 18,75м3. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 0,085 тыс. м3. Накопленная масса составляет 0,75 тыс. м3.

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности

- установленная норма накопления ТБО в размере 0,27  м3 с человека в месяц  - для населения;

- заключенные договоры - для организаций различных форм собственности.

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

- отсутствует санитарно-защитная зона;

- отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

- отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод

## 5.2  Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает проведение мероприятий по захоронению накопленной массы отходов с рекультивацией земель с целью оптимального решения проблем, связанных  с охраной окружающей среды.

### Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

В связи с тем, что увеличение мощности существующего полигона не планируется, а объем вывоза твердых бытовых отходов от населения и предприятий стабилен, необходимо произвести захоронение имеющихся накопленных отходов и рекультивацию земель, определение санитарной зоны.

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

2. Социально-экономических результатов:

-   повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций

### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые  потребности,  необходимые для   реализации   Программы, обеспечиваются    за    счет   средств местного бюджета, внебюджетных источников  и   составят    за  период    реализации      Программы  в  части утилизации ТБО   0,1 млн.руб.

6 Комплексное развитие системы электроснабжения

#### Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Единственным поставщиком электроэнергии на территории сельского поселения «Поселок Морской» является ООО «Охотскэнерго». В собственности акционерного общества находится два импортных дизель генератора  мощностью 200 и 100 Квт и передано в безвозмездное пользование  имущество сельского поселения: линия электропередач протяженностью 6,2 км., опоры в количестве 126 шт., трансформаторные подстанции 2 шт. Потребность в электроэнергии полностью удовлетворена.

Весь жилищный фонд оснащен коллективными (общедомовыми) и индивидуальными приборами учета электроэнергии.  Отпуск и учет потребляемой электроэнергии по приборам учета 100%. Установленный и утвержденный тариф составляет 2,05 рублей для населения и 16,08 рубля для прочих потребителей. Собираемость платежей составляет 95%.

Воздействие на окружающую среду минимально.

Техническое состояние источника электроэнергии –  удовлетворительное.

Основной проблемой является:

- отсутствие запасного источника питания, обеспечивающего электроснабжение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

#### Электрические сети.

Распределение, передача электроэнергии потребителям осуществляется по электрическим сетям обслуживаемым ООО «Охотскэнерго».

Питающие линии выполнены на деревянных опорах.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 6,2 км.

Техническое состояние электрических сетей – удовлетворительное.

Для обеспечения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы  следующие мероприятия:

приобретение запасного источника питания;

замена проводки в жилых помещениях.

#### Программа развития электроснабжения

Требуемые мероприятия:

приобретение запасного источника питания;

замена электропроводки в жилых помещениях.

Ожидаемый эффект от внедрения:

исключение  длительных отключений при аварийных и чрезвычайных ситуациях;

обеспечение  безопасной эксплуатации жилищного фонда;

предоставление услуг надлежащего качества (соответствие параметров силы тока, напряжения, частоты) требованиям ГОСТ.

### Перечень мероприятий до 2016 года

Таблица 8

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы  электроснабжения

| № п/п | адрес | Технические мероприятия | Кол-во Шт. | Всего, млн руб. | Реализация программы по годам, 1 этап | Реализация программы по годам, 2 этап | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Морской | Приобретение запасного источника питания | 1 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  | Уменьшение продолжительности отключений при ЧС |
| 2 |  |  | 120 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Безопасность эксплуатации |

#### Обоснование финансовой потребности по источникам

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов | Удельные нормативы потребления |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 2.1.2 | Повышение качества жизни населения снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 2.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 2.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 3 | Организационно-правовые условия |
| 3.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств местного бюджета, внебюджетных      источников   и  составят  за период  реализации  Программы  в части электроснабжения  1,6 млн руб.

#### Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения является:

- повышение качества и надежности электроснабжения

- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении

Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 9

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения «Поселок Морской» на 2012-2016 гг.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: | 1,0 |
| 1 | Ремонт и кладка новых печей | 1,0 |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: | 0,2 |
| 1 | Оборудование места забора воды | 0,2 |
| ТБО |
| 1 | Рекультивация земель полигона ТБО | 0,1 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: | 1,6 |
| 1 | Приобретение запасного источника питания | 1,2 |
| 2 | Полная замена электропроводки в жилых помещениях | 0,4 |
|  | ВСЕГО по сельскому поселению «Поселок Морской» | 2,9 |

7 Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

## Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

## Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры определяются с помощью целевых индикаторов Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

В соответствии с действующим законодательством Совет депутатов и Администрация сельского поселения вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой сельского поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного Главой Администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются представительным органом МО  с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

***